## Slide 1
Teknik Komputer
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER
Perakitan Kabel LAN Cross & Konfigurasi Sharing File Laptop
Panduan teknis pembuatan kabel UTP Crossover, pengujian konektivitas P2P, serta prosedur berbagi berkas antar perangkat.
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PENYUSUN
M. Raffi Yogaswara
Kelas 1TIB - Prodi TIMD
DOSEN PENGAMPU
Dr. Ali Firdaus, S.Kom., M.Kom
Jurusan Teknik Komputer

## Slide 2
01. LANDASAN TEORI
Konsep Dasar Kabel LAN Crossover
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 02
Fungsi Utama Kabel Cross
Menghubungkan dua perangkat jaringan sejenis secara langsung (Peer-to-Peer) tanpa perantara Switch atau Hub.
Prinsip Kerja Menyilang
Pin pengirim data (TX) pada ujung pertama dihubungkan langsung ke pin penerima data (RX) pada ujung kedua.

## Slide 3
02. PERSIAPAN
Peralatan Kerja Utama
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 03
Kabel UTP Cat5e
Media transmisi fisik berpintal 8 kawat isolasi.
Konektor RJ-45
Kepala konektor 8 pin untuk interface port LAN.
Tang Crimping
Alat memotong, mengupas, dan mengunci RJ-45.
LAN Tester
Alat penguji keterhubungan sinyal tiap pin kawat.

## Slide 4
03. STANDAR PENYUSUNAN
Susunan Warna T568A vs T568B
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 04
Ujung A (Standar T568A)
PIN 1 - 8
1. Putih Hijau
2. Hijau
3. Putih Orange
4. Biru
5. Putih Biru
6. Orange
7. Putih Cokelat
8. Cokelat
Ujung B (Standar T568B)
PIN 1 - 8
1. Putih Orange
2. Orange
3. Putih Hijau
4. Biru
5. Putih Biru
6. Hijau
7. Putih Cokelat
8. Cokelat

## Slide 5
04. PROSEDUR KERJA
Tahap Perakitan Kabel Cross
01
02
03
04
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 05
Kupas Isolator
Kupas Jaket Luar UTP 2 cm.
Urut & Ratakan
Susun Pin A/B Lalu Potong Rata.
Press Crimping
Kunci RJ-45 Menggunakan Tang.
Uji LAN Tester
Pastikan Lampu Menyilang Aktif.

## Slide 6
05. TOPOLOGI JARINGAN
Koneksi Fisik 2 Laptop
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 06
Pemasangan Port Ethernet
Colokkan Ujung A kabel ke port RJ-45 Laptop 1 dan Ujung B ke port RJ-45 Laptop 2 hingga terkunci rapat.
Indikator Fisik Link
Lampu indikator adapter LAN akan menyala hijau/oranye yang menandakan sinyal fisik telah terhubung.

## Slide 7
06. PENGATURAN LOGIS
Konfigurasi IP Address (IPv4)
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 07
Laptop 1 (Host A)
IP Address
192.168.1.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Laptop 2 (Host B)
IP Address
192.168.1.2
Subnet Mask
255.255.255.0

## Slide 8
07. VERIFIKASI JARINGAN
Pengujian Koneksi via Command Prompt
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 08
C:\Users\Raffi> ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Makna Hasil PING
Pesan 'Reply' menandakan paket data berhasil dikirim dan diterima tanpa kendala.
Solusi 'Request Timed Out'
Matikan Windows Defender Firewall pada kedua laptop jika PING mengalami kegagalan.

## Slide 9
08. TRANSFER DATA
Langkah-Langkah Sharing File
PASO 1
PASO 2
PASO 3
Jaringan Komputer - Polsri
Halaman 09
Atur Sharing Options
Matikan Password Protection pada Network Settings.
Share Folder Utama
Klik Kanan Folder > Properties > Give Access Everyone.
Akses via Explorer
Ketik \\192.168.1.1 pada Address Bar Laptop 2.

## Slide 10
Terima Kasih
Praktikum perakitan kabel LAN cross dan konfigurasi sharing file berhasil dilakukan. Ada pertanyaan?
M. Raffi Yogaswara
Politeknik Negeri Sriwijaya